## Slide 1: LA stérilisation passe en mode supercritique !
Elisabeth BADENS, Ph. D.
Professeure AMU
Laboratoire M2P2
Jean-François VERMETTE, M. Sc.
Directeur scientifique
CTTÉI

## Slide 2
CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (CTTÉI)

## Slide 3
le CO2 Supercritique : un solvant propre
Point critique : 31°C - 73,8 bar
Densité d’un liquide
Viscosité d’un gaz
Polarité très faible (­~ hexane)
Recyclable en boucle
Procédé mature
  Alimentaire, huiles essentielles, pharmaceutique, etc.
www.portail-fluides-supercritiques.com
Notes: Diagramme de phase du CO2
Au-delà du point critique, on est dans le domaine du supercritique
Densité = importante pour un bon solvant.
Diffusivité = pénètre rapidement dans les petites interstices.
Un FSC occupe toute l’espace disponible : pas d’équilibre de phase. Voir exemple des images ci-bas. CO2(l), on augmente la température graduellement – l’interface disparaît.
Déjà industrialisé pour : décaféiner le café, extraire des huiles essentiels, des oméga-3 et polyphénols en alimentaire etc.
Et de plus en plus en pharmaceutique, pour traiter des médicament et dispositifs en sortie de l’usine.

## Slide 4: Laboratoire FSC au CTTÉI
SFE Process
Réacteur 2L
700 bar - 200 °C
Ultrasons
www.sfe-process.com
Separex
Réacteur 500 mL
1000 bar - 150 °C

## Slide 5
INACTIVATION ET STERILISATION PAR FLUIDE SUPERCRITIQUE
Méthodes standards de stérilisation
Traitement par oxyde d’éthylène (EtO)
👍 Faible coût 👎 Ne peut pas être utilisé pour des pièces à l’unité ou en faible quantité
Procédé dangereux, résidus de gaz dans les produits traités
Installations conséquentes
Irradiation (b ou g)
👎 Modification de la nature des polymères, rupture des chaînes macromoléculaires
Dénaturation de protéines, vitamines, ADN
Production de composés toxiques
Traitements thermiques – Méthode Ultra High Treatment (UHT)
🙂 Inactivation totale des spores 🥵 T jusqu’à 145 °C
Méthodes HPT (Hydrostatic Pressure Treatment (200 – 700 MPa)
🙂 Inactivation de microorganismes 😈 Formes sporulées résistantes
Inactivation totale possible par couplage avec traitements thermiques ou chimiques

## Slide 6
Méthodes alternatives pour les composés thermosensibles
Traitement par plasma froid
Stérilisation par CO2 supercritique
Procédé respectueux de l’environnement
Traitement de l’échantillon dans tout son volume
Adaptée aux polymères, aux matériaux élaborés par fabrication additive
Temps de traitement significativement réduits par rapport aux méthodes conventionnelles
INACTIVATION ET STERILISATION PAR FLUIDE SUPERCRITIQUE

## Slide 7
Industrie agro-alimentaire :
-liquides : bière, jus de fruits, vin, lait, huile, …
-solides : viandes et volailles, fruits et légumes, farine, épices, fines herbes, cacao, …
§ A. JIMENEZ, Compatibility of medical-grade polymers with dense CO2, The Journal of Supercritical Fluids, 42, p. 366, 2007.
*Y.M. CHOI, Effects of SC CO2 treatment for sterilization purpose on meat quality on Porcine longissimus dorsi muscle, LWT, 41, p. 317, 2008.
Industries Pharmaceutique & Cosmétique : Poudres
# M. MATTHEWS, Recent developments in sterilization, desinfection and cleaning using compressed carbon dioxide, ISSF Antibes 2018.
Secteurs d’application de la stérilisation par CO2 supercritique
Site PFIZER #, Kalamazoo, Mi
Biomédical : Matériels à usage médical§, dispositifs médicaux
À l’échelle
internationale
Le traitement par EtO va être interdit dans les années à venir
Stérilisation par CO2 supercritique comme alternative Aspects normatifs ?
Norme NF EN ISO 14937
INACTIVATION ET STERILISATION PAR FLUIDE SUPERCRITIQUE

## Slide 8
Résistance des microorganismes
à la désinfection
Spores bactériennes
Mycobactéries
Virus de petite taille et
virus non lipidiques
Virus de taille moyenne et
virus lipidiques
Champignons
Bactéries végétatives
+
-
Niveau de difficulté du traitement
Stérilisation difficile
Stérilisation/désinfection de niveau intermédiaire
Stérilisation/désinfection facile
Geobacillus stearothermophilus
Bacillus atrophaeus
Bacillus subtilis
Trichophyton mentagrophytes
Aspergillus brasiliensis
Candida spp.
Escherichia coli
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
Salmonella choleraesuis
SARS-CoV-2
Bacillus subtilis
(V. Warambourg, M2P2)
Mycobacterium terrae
Hépatite A
Parvovirus
Poliovirus type 1
INACTIVATION ET STERILISATION PAR FLUIDE SUPERCRITIQUE

## Slide 9
Paramètres et conditions opératoires à étudier
Pression : de 7,5 à 45 MPa
Température : de 35 °C à 105 °C
Durée de traitement : de quelques minutes à plusieurs heures
Voie sèche ou voie liquide
Présence d’additifs
(eau, acide péracétique, acide trifluoroacétique, anhydride acétique, eau oxygénée,…)
Modes de fonctionnement : statique ou dynamique
Objectif : Norme EN 556-1
Stérilité si probabilité de présence d’un microorganisme viable 1 pour 106
Résultat souhaité : Abattement > 6 log
INACTIVATION ET STERILISATION PAR FLUIDE SUPERCRITIQUE

## Slide 10
FonctionnAlisation & STErilisation de dispositifs médicaux par CO2 supercritique (Janv. 2020 – Dec 2023) – Budget : 3 M€
Exemples de dispositifs médicaux étudiés,
implants polymériques
✓ Nouvelles générations d’implants mammaires
✓ Implants vertébraux interépineux lombaires
Stérilisation par CO2 supercritique :
- Permet une personnalisation des produits
- Adaptée à des implants élaborés par fabrication additive
- Peut être réalisée dans les équipements de nettoyage supercritique
Projet PSPC Régions FASTECO2

## Slide 11: PARTENAIRES DE RECHERCHE
M2P2 : Laboratoire procédés propres de l’Université d’Aix-Marseille
CTTÉI : Centre de transfert technologique en écologie industrielle
DFD : Dense Fluid Degreasing
SSE : Synergie Santé Environnement
www.dfd-co2.com

## Slide 12
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
jeanfrancois.vermette@cttei.com
450 551-8090 p.3516